docencia/transparencies/3_Magnetisme/m_p_02_bis.doc

Aplicació: selector de velocitats

q 1     v 1

gas

ionitzat          q 2      v 2

F m

x   B  x         x

E  q         v

x       x         x	                    tub

F e

F m = q v B

F e = q E

· Si  v és prou gran: F m > F e ( q va cap adalt

· Si  v és prou petita: F m < F e ( q va cap abaix

Al tub entren només les partícules amb

F m = F e ( q v B = q E (  v = E / B

Problema d'examen (EI 97/98):

Els ions que entren a un espectròmetre de masses, travessen abans un selector de velocitats.

Al selector: E = 10 5 N/C,  B = 0.6 T

A l'espectròmetre: B int = 0.8 T

(a) Quant val la velocitat dels ions que entren a l'espectròmetre? Sol: 1.67·10 5 m/s

(b) Trobeu la distància entre les línies dels ions Ne + 20  i  Ne + 22  a la placa fotogràfica.

Sol: 8.6 mm

Dades:

1 u.m.a. = 1.66·10 - 27 kg

càrrega de l'electró = -1.602·10 - 19 C

# Text boxes

Com ho fem si només volem partícules 1 ?

Fem que les càrregues travessin una regió amb   i  perpendiculars: